## Slide 1
라즈베리파이를 이용한 미세먼지 및 유해물질 자동 환기 시스템
목적 : 대기환경보전법 제1조 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리 보전하여 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활 할 수 있게 해야한다.
방법 : 집안에서 미세먼지 와 기상청API로 측정한 밖의 미세먼지를 비교하여 자동 환기를 시킨다. 또한 유해물질센서, 가스 센서를 사용하여 사용자가 사용하는 공간에서 위험이 발생시 핸드폰으로 경고 문자를 보내어 위험을 알려준다.
테스트 : 모터로 큰 문을 제어하기에는 어렵기떄문에 미니 테스트로 진행
기상청 API 사용(밖의 미세먼지)
미세먼지 센서(집 안의 미세먼지)
가스센서 MQ-2센서
유해물질센서 VOCs센서
DB(얼마나 자주 발생하는지 비교 목적)
네트워크
Node-RED 인터페이스 제공
인터페이스 확인 및 알림
집안의 미세먼지 안좋음
밖의 미세먼지 좋음
환기
제어
서보모터 or 스테핑 모터
가스누출 및 유해물질 발생
문자로 위험 알림
제어
문자 서비스

## Slide 2: 웹 임베디드 프로젝트 미세먼지 및 유해물질 자동 환기 시스템
전자소프트웨어학과
201810068 차경훈

## Slide 3
구성도
서보모터
가스센서 MQ-2센서
유해물질센서 VOCs센서
라즈베리파이
환기
UI 제공
데이터 기록
유해물질
or
가스 발생
카카오 API
문자 알림 서비스
시작
종료

## Slide 4: 프로젝트의 목적
라즈베리파이로
가정 내부에 가스나 유해물질 같은 위험 요소 발생시 자동 환기를 시킨다.
또한 카카오API를 이용하여 사용자에게 자동환기의 시작과 종료를 알리는 문자를 전달한다.

## Slide 5: 프로젝트 구성 부품
유해물질 센서 VOCs
가스센서MQ-2
아두이노 UNO
라즈베리파이
브레드보드
서보모터
점퍼선M/M, F/M, F/F

## Slide 6: 아두이노 사용목적
라즈베리파이의 경우 ANALOG PIN이 아닌 GPIO PIN이 있었다.
라즈베리파이에 가스 센서와 유해물질의 연결 또한 값을 가져올 수 있었으나
ON/OFF제어 값만 가능하고 ANALOG측정 값을 가져올 수가 없었다.
Dht11 센서 처럼 따로 제공하는 라이브러리는 따로 없었기 때문에
ANALOG PIN이용을 위해
가스 센서와 유해물질의 측정 목적으로 라즈베리파이와 아두이노를 연결했다.

## Slide 7: 라즈베리파이 세팅
아두이노 사용을 위해 sudo apt get install Arduino 명령어를 입력하여 다운로드했다.

## Slide 8: 아두이노 세팅
라즈베리파이 내의 개발-Arduino IDE 를 실행시키고
시리얼 포트를 확인했다. 시리얼포트: /dev/ttyACM0

## Slide 9: 아두이노 세팅
예제-Firmata-StandardFirmata 를 열고 업로드하면
아두이노 우노는 라즈베리파이에서 접속하는 것을 기다린다.

## Slide 10: 코드 입력 [ 1 / 3 ]
카카오메시지를 전달할
sendToMeMessage 함수를 정의
KAKAO_TOKEN은
https://developers.kakao.com/
의 계정으로 앱을 만들고
토큰을 발급받아 넣은 변수다.
Url은 API중 어떤 속성을 사용할 것인가를 결정한다.
사용자지정메시지를 스스로에게 전달을 의미하는
속성을 지닌 Url을 기입했다.
매개변수 InOrOut이 IN이면 가스검출메시지를,
다른것이면 환기완료 메시지를 보낸다.

## Slide 11: 코드 입력 [ 2 / 3 ]
Pin_gas, pin_mat, pin_morter 을 생성하고
Pin_gas와 pin_mat는
Pin_morter는 서브모터로,
라즈베리파이의 GPIO PIN 18에 모터를 연결했다
Board.get_pin(‘a(아날로그):번호 : I or O’)
아두이노의 ANALOG 0번과 1번을 사용하고
input으로 정의하였다.
While True일때 gas와 mat 의 아날로그값을
읽어오고, 처음 읽어오는데는 시간이 걸려
None이 나타나기 때문에
None이 아닐때만 값을 읽어와 100을 곱해주었다.

## Slide 12: 코드 입력 [ 3 / 3 ]
가스가 50이상 발생하면
서브모터를 12.5로 설정하고
환기한다는 메시지를 보낸다.
다시 낮아지면 2.5로 설정하고
환기종료 메시지를 보낸다

## Slide 13: Node-red 구성

## Slide 15
데이터베이스는 raspi_all 로 만들고
Table은 collect_data로
gas(가스)와 mat(유해물질), time(시간)으로 구성했다.
데이터베이스 설정

## Slide 16
결과 링크
https://youtu.be/3tUAOeO80cA
https://youtu.be/aahjXPwtZBs